Утверждаю

ВрИО Главы Местной администрации

муниципального образования

Г.С.Микаэлян

08 мая 2009 г.

КОНКУРСНая ДОКУМЕНТАЦИя

ТОМ 3

для проведения открытого конкурса

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО в 2009 году

техническое задание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1. Сведения о предмете конкурса:

1.1 Предметом настоящего конкурса является право на заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования города Красное Село в 2009 году.

1.2 Источник финансирования: бюджет муниципального образования на 2009 год.

1.3 Место проведения работ: г. Красное Село, Красносельский район Санкт – Петербурга.

1.4 Наименование и описание объекта:

| № п/п | Адреса | Вид работ | Начальная сметная стоимость работ по объектам лота (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ № 1 |  |  |
| 1. | ул. Восстановления, 64-66/2; п. Хвойный, ул. Спирина, 14/1; Стрельнинское ш., 6/3; ул. Нарвская, 4/1; ул. Спирина, 18; ул. Нарвская, 4/2; ул. Масальского, 5,9,11; внутридворовые проезды согласно дефектной ведомости | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования города Красное Село | 6221000,00 |

2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ (далее акт).

Окончание работ по контракту: 24.08.2009 года.

3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ для работ, связанных с асфальтированием (кроме текущего ремонта) и не менее 18 месяцев для остальных работ.

4. Расчеты за выполненные работы будут производиться заказчиком на основании смет заказчика, являющихся неотъемлемым приложением к тому 3 (приложение № 1), с учетом рассчитанного заказчиком коэффициента снижения. Цена за объект, входящий в лот, рассчитывается, как начальная сметная стоимость работ по объекту лота (указанная в пункте 1.4. раздела 1 настоящего технического задания), уменьшенная на предложенное участником конкурса понижение относительно начальной (максимальной) цены лота.

Цена контракта остается твердой на протяжении всего срока его действия. Предусмотрена выплата аванса в размере до 30% от цены контракта. Конкретный размер аванса определяет заказчик.

Раздел 2. Основные технические требования к работам,

являющимся предметом конкурса

2.1. Работы выполняются в соответствии с утвержденной сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложение №2)

2.2. Указанные в техническом задании производители материалов и торговые марки носят рекомендательный характер. Участник может использовать при выполнении работ, по письменному согласованию с заказчиком, материалы аналогичные указанным в техническом задании, но не уступающие или превосходящие по качеству и техническим параметрам.

2.3. Требования к выполнению работ.

2.3.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

2.3.2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт - Петербурга от 22.01.2008г. № 4 (пункт 3) «Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт - Петербурга» до начала производства работ получить ордер на их производство.

2.3.3. До начала производства земляных работ, связанных с устройством площадок для парковки автомашин, уширением проездов, устройством новых набивных и плиточных покрытий вызвать на место  представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети.

2.3.4. Растительный грунт, подлежащий снятию на участках уширения проездов, площадок для парковки автомашин устраиваемые пешеходные дорожки, под новые набивные покрытия, под плиточное покрытие - на глубину указанных в локальных сметах Заказчика, должен перемещаться в специально выделенные места для временного складирования с последующим вывозом. Возможность использования срезанного растительного грунта для последующего выполнения комплекса работ на дворовых территориях  не допускается.

2.3.5. Применение сертифицированных материалов (подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, отсева, песка; асфальтобетонных смесей, плиточных покрытий) при производстве работ должно соответствовать требованиям технического задания (вид, марка, размер фракций должны соответствовать виду, марке, размеру фракций материалов, указанных в локальной смете).

2.3.6. Толщины подстилающих и выравнивающих слоев щебня, песка, отсева должны соответствовать толщинам, предусмотренным локальными сметами.

2.3.7. Щебень и песок под основания уплотнять до устойчивого положения.

2.3.8. Фрезерование асфальтобетонных покрытий выполнять на участках проездов дворовых территорий, малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм с последующим вывозом лома асфальтобетона.

Толщина слоя фрезерования  – до 5 см.

2.3.9. Разобранные бортовые камни и лом асфальтобетона от разборки на участках дворовых территорий вывезти на городские свалки сразу после их снятия. Складирование указанных материалов на придомовых территориях недопустимо.

2.3.10. Регулировку колодцев (в том числе газовых коверов), выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев отбойным молотком с последующим регулированием высотного положения крышек колодцев (коверов). Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не должна превышать 1см.

2.3.11. Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований внутриквартальных проездов, подходов к домам, тротуаров, отмосток должно быть выполнено в соответствии СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги».

2.3.12. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей выполнять на внутридворовых проездах, на участках территорий, предусмотренных под уширение проездов, площадках для парковки автомашин в два слоя  асфальтоукладчиками импортного производства типа «VOGELE» (или аналог) средних типоразмеров.

Толщина каждого слоя должна соответствовать локальной смете.

2.3.13. Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки выполнять из горячих асфальтобетонных смесей толщиной слоя 4,5 см вручную. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10%. Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм.

2.3.14. Устройство покрытия подходов к парадным, дорожек и тротуаров выполнить из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков «VOGELE» (или аналог) малых типоразмеров или вручную. Толщина слоя должна соответствовать 4,5 см.

2.3.15. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду.

2.3.16. Бортовые камни установить на бетонное основание, на заранее подготовленный подстилающий выравнивающий слой из щебня. Швы между камнями должны быть не более 10 мм. Швы должны быть заполнены раствором, приготовленным на портландцементе марки не ниже 400. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни заглубить с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, въезда транспортных средств.

2.3.17. Устройство газонов необходимо выполнять толщиной слоя растительного грунта 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя грунта должна быть ниже окаймляющего бортового камня не более чем на 2 см. Норму высева семян применить: 2 кг на 100 м2.

Раздел 3. Требования к порядку заполнения участником формы «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика»

3.1. Участник представляет ценовое предложение по форме «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» тома 2 конкурсной документации. Форму «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» необходимо составить на основе локальной сметы, которая являются неотъемлемой частью тома 3 конкурсной документации). Объем и состав работ определяется локальной сметой Заказчика (приложения № 2 к техническому заданию).

3.2. В форме «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» стоимость указывается Участником в рублях и по строке «ВСЕГО стоимость ценового предложения участника с учетом НДС» должна соответствовать цене контракта, указываемой Участником в форме «Конкурсное предложение».

3.3. Участник не имеет право изменять форму «Расчёт ценового предложения участника по смете Заказчика»» тома 2 конкурсной документации, дополняя ее или исключая какие-либо строки, графы и/или разделы (в том числе если стоимость работ и/или затрат по предложению Участника равна нулю).

3.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участник оплачивает в соответствии с условиями контракта, включаются в цену конкурсной заявки, представленной Участником конкурса

3.5. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%, в случае применения Участником общепринятой системы налогообложения.

Размер НДС, указанный Участником в форме «Конкурсное предложение» должен соответствовать размеру НДС, указанному в  форме «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» по строке «НДС в размере ____%».

3.6. Резерв средств на непредвиденные работы включается Участником в «Расчёт ценового предложения участника по смете Заказчика» в размере 2%. Снижение сметной стоимости за счет исключения или уменьшения резерва не допускается.

3.7. В локальных сметах не учтена стоимость возврата отфрезерованного материала (асфальтобетонной крошки), что предполагает её использование по указанию Заказчика.

3.8. На основании представленного участником в составе заявки «Расчета ценового предложения участника по смете заказчика» будет произведен расчет коэффициента конкурсного снижения. Расчеты за выполненные работы будут производиться на основании локальной сметы Заказчика, являющейся неотъемлемым приложением к техническому заданию, с учетом рассчитанного коэффициента конкурсного снижения.

Раздел № 4 Перечень приложений к тому 3 (техническому заданию), являющихся его неотъемлемой частью

4.1. Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.