Утверждаю:

Глава Местной Администрации

МО г.Красное Село

Н.С.Колошинский

30 марта 2007г.

ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения

муниципального контракта мо Г.Красное Село

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО НА 2007 ГОД.

техническое задание

## Техническое задание по лоту № 1

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий  по адресам:

Стрельнинское ш. д. 4 к.2

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство оснований из щебня на дорогу толщ. 15 см Щебень марки 1200, фракции 10-20мм Щебень марки 1200, фракции 40-70мм | м2 м3 м3 | 486 7,29 91,85 |
|  | Устройство покрытия из а/б смеси толщ. 6 см А/б смесь пористая крупнозернистая марка 1,толщ.4 см А/б смесь плотная мелкозернистая марка 1, тип Б,толщ.2 см | м2 тн тн | 486 45,25 24 |
|  | Перевозка на 20 км от разборки - а/б покрытия | тн | 48 |
|  | Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 24,3 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

ул. Лермонтова ,9

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фрезерование а/б покрытия дорожными фрезами толщ. 5см | м2 | 395 |
|  | Разборка бортовых камней при других видах покрытий | м | 182 |
|  | Установка бортовых камней других видах покрытий Камни бортовые БР100.30.15 | м шт. | 182 182 |
|  | Регулирование высотного положения крышек на 10 см Кольца колодцев КЦО-1 | люк шт. | 2 2 |
|  | Устройство оснований из щебня на дорогу, тротуар, подходы толщ. 15 см Щебень марки 1200, фракции 10-20мм Щебень марки 1200, фракции 40-70мм | м2 м3 м3 | 169,3 2,54 32 |
|  | Устройство основания из щебня под поребрик Щебень марки 1200, фракции 10-20мм | м3 м3 | 0,046 5,73 |
|  | Устройство покрытия из а/б смеси толщ. 6 см А/б смесь пористая крупнозернистая марка 1,толщ.4 см А/б смесь плотная мелкозернистая марка 1 толщ.2 см | м2 тн тн | 564 52,5 27,47 |
|  | Устройство а/б покрытий дорожек и тротуаров толщ. 4 см А/б смесь горячая плотная песчаная марка 1, тип Г | м2 тн | 136 12,87 |
|  | Перевозка на 5 км от разборки – а/б покрытие | тн | 39 |
|  | Перевозка на 20 км от разборки - поребрик | тн | 19,7 |
|  | Устройство газона с внесением земли вручную 15 см | м2 | 91 |
|  | Посев газонов партерных вручную Семена газонных трав | м2 кг | 91 1,82 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

п.Хвойный

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фрезерование а/б покрытия дорожными фрезами толщ. 5см | м2 | 600 |
|  | Устройство оснований из щебня на дорогу толщ. 15 см Щебень марки 1200, фракции 5-20мм Щебень марки 1200, фракции 40-70мм | м2 м3 м3 | 200 3 37,8 |
|  | Устройство покрытия из а/б смеси толщ. 6 см А/б смесь пористая крупнозернистая марка 1,толщ.4 см А/б смесь плотная мелкозернистая марка 1,толщ.2 см | м2 тн тн | 600 55,86 29,22 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

ул.Ю.Пионеров 20

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фрезерование а/б покрытия дорожными фрезами толщ. 5см | м2 | 468,5 |
|  | Разборка бортовых камней при других видах покрытий | м | 77 |
|  | Установка бортовых камней других видах покрытий Камни бортовые БР100.30.15 | м шт. | 77 77 |
|  | Устройство оснований из щебня на дорогу, отмостку, толщ. 15 см Щебень марки 1200, фракции 5-20мм Щебень марки 1200, фракции 40-70мм | м2 м3 м3 | 468,5 7 88,5 |
|  | Устройство основания из щебня под поребрик Щебень марки 1200, фракции 5-20мм | м3 м3 | 1,93 2,43 |
|  | Устройство покрытия из а/б смеси толщ. 8 см А/б смесь пористая крупнозернистая марка 1,толщ.4 см А/б смесь плотная мелкозернистая марка 1,толщ.4см | м2 тн тн | 937 87,23 91,26 |
|  | Устройство а/б покрытий дорожек и тротуаров толщ. 4 см А/б смесь горячая плотная песчаная марка 1, тип Г | м2 тн | 114,8 10,83 |
|  | Перевозка на 20 км от разборки - поребрик, ц/б. а/б покрытия | тн | 22,27 |
|  | Разборка оснований цементно-бетонных | м3 | 5,74 |
|  | Устройство газона с внесением земли вручную 15 см | м2 | 77 |
|  | Посев газонов партерных вручную Семена газонных трав | м2 кг | 77 1,54 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

2. Основные требования к содержанию и качеству работ:

2.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

2.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

2.3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет.

3. Основные требования к составлению сметной документации:

3.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением расценок сметно-нормативных баз на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб) и монтажные работы (ТЕРр-2001 СПб).

3.2. Все материалы, применяемые пи производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

3.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ООО «РЦЦС СПб») и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

3.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

3.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

3.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

3.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

3.8. Снижение стоимости работ, производимое Участником, должно быть указано по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование) и структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты). Снижение затрат по материалам должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое производство,) и подтверждено необходимыми документами.

3.9. Не допускается снижение стоимости работ Участником путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

Руководитель службы городского хозяйства и                                                 А.В.Мартынов

благоустройства