Утверждаю

Глава Местной Администрации

МО г.Красное Село

Н.С.Колошинский

30 марта 2007г.

ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения

муниципального контракта мо Г.Красное Село

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК В ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО НА 2007 ГОД

техническое задание

## Техническое задание по лоту № 1

на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и площадок по адресам:

ул.Красногородская д.15, пр.Ленина д.61 к.2,к.3, ул.Массальского д.5, ул.Бронетанковая д.13 к.1,к.3, Стрельнинское ш. д.4, к.2

1.Виды и объемы работ по адресам:

Ул.Массальского д.5

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой Плитка тротуарная 40 см х 40 см Плитка тротуарная 10 см х 20 см Смесь цементно-песчаная | м2 м2 м2 т | 63,2 31,2 32 3,79 |
|  | Установка бортовых камней бетонных Камни бортовые БР 100.20-8 | м шт | 58 58 |
|  | Устройство подстилающих слоев из щебня (под поребрик) Щебень известняковый марки 400 фр.10-20 | м3 м3 | 1,45 1,83 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

Пр.Ленина д.61 к.2, к.3

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта толщ. 20 см | м3 | 88,8 |
|  | Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см Песок природный, карьерный | м3 м3 | 44,4 48,8 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см Щебень известняковый марки 400 фр.10-20 | м3 м3 | 44,4 55,5 |
|  | Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см Отсев гранитный | м2 м3 | 444 29,3 |
|  | Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см | м2 | 740 |
|  | Посев газонов партерных вручную Семена газонных трав | м2 кг | 740 14,8 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

Ул.Красногородская д.15

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта толщ. 20 см | м3 | 134,5 |
|  | Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см Песок природный, карьерный | м3 м3 | 67,2 74 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см Щебень известняковый марки 400 фр.10-20 | м3 м3 | 67,2 84 |
|  | Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см Отсев гранитный | м2 м3 | 1136,4 75 |
|  | Планировка участка вручную | м2 | 464 |
|  | Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см | м2 | 595 |
|  | Посев газонов партерных вручную Семена газонных трав | м2 кг | 595 11,9 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

ул.Бронетанковая д.13 к.1,к.3, Стрельнинское ш. д.4, к.2

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта толщ. 20 см | м3 | 77,8 |
|  | Устройство подстилающего и выравнивающих слоя из песка толщ.10 см Песок природный, карьерный | м3 м3 | 38,9 42,8 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10 см Щебень известняковый марки 400 фр.10-20 | м3 м3 | 38,9 48,6 |
|  | Устройство оснований и покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см Отсев гранитный | м2 м3 | 808 89 |
|  | Планировка участка вручную | м2 | 419 |
|  | Устройство газона с внесением земли вручную толщиной 15 см | м2 | 648 |
|  | Посев газонов партерных вручную Семена газонных трав | м2 кг | 648 12,96 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

2. Основные требования к содержанию и качеству работ:

2.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

2.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

2.3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года.

3. Основные требования к составлению сметной документации:

3.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением расценок сметно-нормативных баз на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб) и монтажные работы (ТЕРр-2001 СПб).

3.2. Все материалы, применяемые пи производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

3.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ООО «РЦЦС СПб») и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

3.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

3.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

3.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

3.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

3.8. Снижение стоимости работ, производимое Участником, должно быть указано по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование) и структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты). Снижение затрат по материалам должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое производство,) и подтверждено необходимыми документами.

3.9. Не допускается снижение стоимости работ Участником путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

Руководитель службы городского хозяйства и                                                 А.В.Мартынов

благоустройства