Утверждаю:

Глава Местной администрации

МО города Красное Село

С.А. Якунин

10 апреля 2008 г.

ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения муниципального контракта мо Г. Красное Село НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО  РЕМОНТУ ДОРОГ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО НА 2008 ГОД.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание по лоту № 1

I. Hа ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием

1. Перечень дорог

| № п/п | Наименование дорог и улиц | Площадь, (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Полевая | 1530 |
| 2 | ул.Семеновская | 760 |
| 3 | ул. Московская | 1122 |
| 4 | Лагерный пер. | 272 |
| 5 | 1-й Купальный пер. | 453 |
| 6 | 2-й Купальный пер. | 346 |
|  | ИТОГО | 4483 |

2. Виды и объемы работ по ремонту дорог

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исправление профиля основания дорог с добавлением нового материала | м2 | 4483 |
|  | Устройство подстилающего и выравнивающих слоев из щебня толщ.10 см щебень природный, для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм. | м3 м3 | 448,3 564,9 |
|  | Устройство покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см Отсев гранитный | м2 м3 | 4483 338,9 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

3. Виды и объёмы работ по текущему ремонту дорог

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство покрытий из отсева гранитного толщиной 6 см Отсев гранитный | м2 м3 | 2800 184,8 |

II. Hа ремонт автомобильных дорог с а/бетонным покрытием

1. Виды и объёмы работ по текущему ремонту дорог

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 1 м2 с укладкой асфальтобетона вручную Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | мест т | 10 1,22 |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | мест т | 10 6,09 |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную Смеси асфальтобетонные марки 1 , тип А , горячие плотные мелкозернистые | м2 т | 100 12,18 |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта до 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком Смеси асфальтобетонные марки 1 , тип А , горячие плотные мелкозернистые | м2 т | 220 26,79 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

Начало выполнения работ-с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику. Окончание работ: не позднее 45 дней с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику.

1. Основные требования к содержанию и качеству работ:

1.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

1.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

1,3 Предъявлять Заказчику (технадзору) промежуточные работы с составлением Актов на скрытые работы.

1.4 Гарантийный срок эксплуатации дорог должен составлять не менее 1 года.

2. Основные требования к составлению сметной документации:

2.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением сметно-нормативной базы «ГосЭталон».

2.2. Все материалы, применяемые пи производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных Санкт-Петербургским ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

2.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

2.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

2.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Руководитель службы городского хозяйства и благоустройства А.В.Мартынов