ТОМ 3

конкурсной документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение комплекса работ на дворовых территориях МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО в 2008 году

техническое задание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1. Сведения о предмете конкурса:

1.1 Предметом настоящего конкурса является право на заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ на дворовых территориях муниципального образования города Красное Село в 2008 году.

1.2 Источник финансирования: бюджет муниципального образования на 2008 год.

1.3 Место проведения работ: Красносельский район Санкт – Петербурга.

1.4 Наименование и описание объекта:

| № п/п | Адреса | Вид работ | Начальная сметная стоимость работ по объектам лота (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ № 1 |  |  |
| 1. | пр. Ленина, д.76, д.78; ул. Гвардейская, д.8/2 п. Хвойный территории дворов | Выполнение комплекса работ на дворовых территориях муниципального образования города Красное Село | 2821323,00 |

2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ (далее акт).

Окончание работ по контракту: 31.07.2008 года.

3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

4. Расчеты за выполненные работы будут производиться заказчиком на основании смет заказчика, являющихся неотъемлемым приложением к тому 3 (приложение № 1), с учетом рассчитанного заказчиком коэффициента снижения. Цена за объект, входящий в лот, рассчитывается, как начальная сметная стоимость работ по объекту лота (указанная в пункте 1.4. раздела 1 настоящего технического задания), уменьшенная на предложенное участником конкурса понижение относительно начальной (максимальной) цены лота.

Цена контракта остается твердой на протяжении всего срока его действия. Предусмотрена выплата аванса в размере до 30% от цены контракта. Конкретный размер аванса определяет заказчик.

Раздел 2. Основные технические требования к работам,

являющимся предметом конкурса

2.1. Работы выполняются в соответствии с утвержденной сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложение №2)

2.2. Указанные в техническом задании производители материалов и торговые марки носят рекомендательный характер. Участник может использовать при выполнении работ, по письменному согласованию с заказчиком, материалы аналогичные указанным в техническом задании, но не уступающие или превосходящие по качеству и техническим параметрам.

2.3. Требования к выполнению работ.

2.3.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

2.3.2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт - Петербурга от 22.01.2008г. № 4 (пункт 3) «Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт - Петербурга» до начала производства работ получить ордер на их производство.

2.3.3. До начала производства земляных работ, связанных с устройством площадок для парковки автомашин, уширением проездов, устройством новых набивных и плиточных покрытий вызвать на место  представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети.

2.3.4. Растительный грунт, подлежащий снятию на участках уширения проездов, площадок для парковки автомашин устраиваемые пешеходные дорожки, под новые набивные покрытия, под плиточное покрытие - на глубину указанных в локальных сметах Заказчика, должен перемещаться в специально выделенные места для временного складирования с последующим вывозом. Возможность использования срезанного растительного грунта для последующего выполнения комплекса работ на дворовых территориях  не допускается.

2.3.5. Применение сертифицированных материалов (подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, отсева, песка; асфальтобетонных смесей, плиточных покрытий) при производстве работ должно соответствовать требованиям технического задания (вид, марка, размер фракций должны соответствовать виду, марке, размеру фракций материалов, указанных в локальной смете).

2.3.6. Толщины подстилающих и выравнивающих слоев щебня, песка, отсева должны соответствовать толщинам, предусмотренным локальными сметами.

2.3.7. Щебень и песок под основания уплотнять до устойчивого положения.

2.3.8. Фрезерование асфальтобетонных покрытий выполнять на участках проездов дворовых территорий, малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм с последующим вывозом лома асфальтобетона.

Толщина слоя фрезерования  –  до 8 см.

2.3.9. Разобранные бортовые камни и лом асфальтобетона от разборки на участках дворовых территорий вывезти на городские свалки сразу после их снятия. Складирование указанных материалов на придомовых территориях недопустимо.

2.3.10. Регулировку колодцев (в том числе газовых коверов), выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев отбойным молотком с последующим регулированием высотного положения крышек колодцев (коверов). Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не должна превышать 1см.

2.3.11. Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований внутриквартальных проездов, подходов к домам, тротуаров, отмосток должно быть выполнено в соответствии СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги».

2.3.12. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей выполнять на внутридворовых проездах, на участках территорий, предусмотренных под уширение проездов, площадках для парковки автомашин в два слоя  асфальтоукладчиками импортного производства типа «VOGELE» (или аналог) средних типоразмеров.

Толщина каждого слоя должна соответствовать локальной смете.

2.3.13. Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки выполнять из горячих асфальтобетонных смесей толщиной слоя 4,5 см вручную. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10%. Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм.

2.3.14. Устройство покрытия подходов к парадным, дорожек и тротуаров выполнить из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков «VOGELE» (или аналог) малых типоразмеров или вручную.Толщина слоя должна соответствовать 4,5 см.

2.3.15. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду.

2.3.16. Бортовые камни установить на бетонное основание, на заранее подготовленный подстилающий выравнивающий слой из щебня. Швы между камнями должны быть не более 10 мм. Швы должны быть заполнены раствором, приготовленным на портландцементе марки не ниже 400. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни заглубить с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, въезда транспортных средств.

2.3.17. Устройство газонов необходимо выполнять толщиной слоя растительного грунта 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя грунта должна быть ниже окаймляющего бортового камня не более чем на 2 см. Норму высева семян применить: 2 кг на 100 м2.

Раздел 3. Требования к порядку заполнения участником формы «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика»

3.1. Участник представляет ценовое предложение по форме «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» тома 2 конкурсной документации. Форму «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» необходимо составить на основе локальной сметы, которая являются неотъемлемой частью тома 3 конкурсной документации). Объем и состав работ определяется локальной сметой Заказчика (приложения № 2 к техническому заданию).

3.2. В форме «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» стоимость указывается  Участником  в рублях и по строке «ВСЕГО стоимость ценового предложения участника  с учетом НДС» должна соответствовать цене контракта, указываемой Участником в форме «Конкурсное предложение».

3.3. Участник не имеет право изменять форму «Расчёт ценового предложения участника по смете Заказчика»» тома 2 конкурсной документации, дополняя ее или исключая какие-либо строки, графы и/или разделы (в том числе если стоимость работ и/или затрат по предложению Участника равна нулю).

3.4. При расчете ценового предложения участник вправе применить прогнозный индекс-дефлятор в размере, не превышающем индекс-дефлятор, установленный на месяц окончания работ – 1,05, утвержденный распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга.

3.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участник оплачивает в соответствии с условиями контракта, включаются в цену конкурсной заявки, представленной Участником конкурса

3.6. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%, в случае применения Участником общепринятой системы налогообложения.

Размер НДС, указанный Участником в форме «Конкурсное предложение» должен соответствовать размеру НДС, указанному в  форме «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» по строке «НДС в размере ____%».

3.7. Резерв средств на непредвиденные работы включается Участником в «Расчёт ценового предложения участника по смете Заказчика» в размере 2%. Снижение сметной стоимости за счет исключения или уменьшения резерва не допускается.

3.8. В локальных сметах не учтена стоимость возврата отфрезерованного материала (асфальтобетонной крошки), что предполагает её использование по указанию Заказчика.

3.9. На основании представленного участником в составе заявки «Расчета ценового предложения участника по смете заказчика» будет произведен расчет коэффициента конкурсного снижения. Расчеты за выполненные работы будут производиться на основании локальной сметы Заказчика, являющейся неотъемлемым приложением к техническому заданию, с учетом рассчитанного коэффициента конкурсного снижения.

Раздел № 4 Перечень приложений к тому 3 (техническому заданию), являющихся его неотъемлемой частью

4.1. Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

Приложение №1 к тому 3

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

пр. Ленина, 76, 78; ул. Гвардейская, 8/2, п. Хвойный - выполнение комплекса работ (ремонт а/б покрытия, в т.ч. текущий)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЭР, ТЭРр, ССЦ 12.07

Составлена в ценах на: декабрь 2007 г. с применением индекса-дефлятора на июль м-ц -1,050

Сметная стоимость: 2821323.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1992.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 157311.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |
| 1 | ТЕР 01-01-014-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 под уширение глубиной 43 см (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м3 | 0.02068 | 8304.55 343.25 | 7954.94 2224.09 | 171.74 | 7.10 | 164.51 45.99 | 31.32 90.09 | 0.65 1.86 |
| 2 | ТЕР 01-01-014-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 под уширение глубиной 43 см (8/2) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м3 | 0.05397 | 8304.55 343.25 | 7954.94 2224.09 | 448.20 | 18.53 | 429.33 120.03 | 31.32 90.09 | 1.69 4.86 |
| 3 | ТЕР 01-01-014-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 под набивное основание площадки глубиной 28 см (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м3 | 0.01344 | 8304.55 343.25 | 7954.94 2224.09 | 111.61 | 4.61 | 106.91 29.89 | 31.32 90.09 | 0.42 1.21 |
| 4 | ТЕР 01-01-014-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 под набивную дорожку глубиной 26 см к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м3 | 0.00468 | 8304.55 343.25 | 7954.94 2224.09 | 38.87 | 1.61 | 37.23 10.41 | 31.32 90.09 | 0.15 0.42 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 770 | 32 | 738 206 |  | 3 8 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 847 | 35 | 812 227 |  | 3 9 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.725 |  |  | 235 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.125 |  |  | 3350 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.725 |  |  | 1527 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.394 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3587 | 235 | 3350 1527 |  | 3 9 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 80.4 |  |  | 1417 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 5004 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 42.5 |  |  | 749 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 5753 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор 1,050 | % | 5 |  |  | 293 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 1109.06 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 7271 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |
| 1 | ТЕР Дополнения № 1 27-03-011-1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм и толщиной слоя: 5 см проезд (8/2-80%) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 4.205 | 3754.04 41.86 | 3705.27 136.28 | 15785.74 | 176.02 | 15580.66 573.06 | 3.49 5.55 | 14.68 23.34 |
|  | 410-0111-001 | Крошка асфальтная | т | 54.67 | (0) |  | (0) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение толщиной 20 см (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м3 | 0.096 | 2522.94 177.17 | 2334.97 321.78 | 242.20 | 17.01 | 224.16 30.89 | 15.72 13.88 | 1.51 1.33 |
|  | 408-9040-011 | Песок для строительных работ природный , морской (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 10.56 | (395,93) |  | (4181.02) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение толщиной 20 см (8/2) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м3 | 0.251 | 2522.94 177.17 | 2334.97 321.78 | 633.26 | 44.47 | 586.08 80.77 | 15.72 13.88 | 3.95 3.48 |
|  | 408-9040-011 | Песок для строительных работ природный , морской (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 27.61 | (395,93) |  | (10931.63) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 10 см под набовную площадку (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м3 | 0.048 | 2522.94 177.17 | 2334.97 321.78 | 121.10 | 8.50 | 112.08 15.45 | 15.72 13.88 | 0.75 0.67 |
|  | 408-9040-011 | Песок для строительных работ природный , морской (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 5.28 | (395,93) |  | (2090.51) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под набивную дорожку толщиной 10 см (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м3 | 0.018 | 2522.94 177.17 | 2334.97 321.78 | 45.41 | 3.19 | 42.03 5.79 | 15.72 13.88 | 0.28 0.25 |
|  | 408-9040-011 | Песок для строительных работ природный , морской (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 1.98 | (395,93) |  | (783.94) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под уширение толщиной 15 см (76) | 100 м3 | 0.072 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 235.19 | 17.23 | 216.88 22.84 | 24.19 20.60 | 1.74 1.48 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 40-70 мм или 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 9.072 | (958,99) |  | (8699.96) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под уширение толщиной 15 см (8/2) | 100 м3 | 0.1883 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 615.09 | 45.05 | 567.19 59.74 | 24.19 20.60 | 4.55 3.88 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 40-70 мм или 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 23.72 | (958,99) |  | (22747.24) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд толщиной 10 см 90% (76) | 100 м3 | 0.347 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 1133.48 | 83.02 | 1045.22 110.09 | 24.19 20.60 | 8.39 7.15 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 43.73 | (958,99) |  | (41936.63) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд толщиной 10 см 50% (8/2) | 100 м3 | 0.2628 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 858.44 | 62.87 | 791.60 83.38 | 24.19 20.60 | 6.36 5.41 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 33.11 | (958,99) |  | (31752.16) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд толщиной 10 см 50% Хвойный | 100 м3 | 0.3 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 979.96 | 71.77 | 903.65 95.18 | 24.19 20.60 | 7.26 6.18 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 37.8 | (958,99) |  | (36249.82) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под подходы толщиной 10 см 100% (76) | 100 м3 | 0.008 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 26.13 | 1.91 | 24.10 2.54 | 24.19 20.60 | 0.19 0.16 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 1.01 | (958,99) |  | (968.58) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под подходы толщиной 10 см 50% (8/2) | 100 м3 | 0.07125 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 232.74 | 17.05 | 214.62 22.60 | 24.19 20.60 | 1.72 1.47 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 8.98 | (958,99) |  | (8611.73) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под отмостку толщиной 15 см (76) | 100 м3 | 0.1988 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 649.38 | 47.56 | 598.82 63.07 | 24.19 20.60 | 4.81 4.10 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 40-70 мм или 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 25.04 | (958,99) |  | (24013.11) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под отмостку толщиной 10 см 50% (8/2) | 100 м3 | 0.0718 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 234.54 | 17.18 | 216.27 22.78 | 24.19 20.60 | 1.74 1.48 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 9.05 | (958,99) |  | (8678.86) |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под основание набивной площадки толщиной 10 см (76) | 100 м3 | 0.048 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 156.79 | 11.48 | 144.58 15.23 | 24.19 20.60 | 1.16 0.99 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 6.05 | (958,99) |  | (5801.89) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под набивную дорожку толщиной 10 см (76) | 100 м3 | 0.018 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 58.80 | 4.31 | 54.22 5.71 | 24.19 20.60 | 0.44 0.37 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 2.27 | (958,99) |  | (2176.91) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик (76) | 100 м3 | 0.0435 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 142.09 | 10.41 | 131.03 13.80 | 24.19 20.60 | 1.05 0.90 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 40-70 мм или 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 5.48 | (958,99) |  | (5255.27) |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик (8/2) | 100 м3 | 0.0673 | 3266.52 239.24 | 3012.16 317.26 | 219.84 | 16.10 | 202.72 21.35 | 24.19 20.60 | 1.63 1.39 |
|  | 408-9150 | Щебень из природного камня фPакции 40-70 мм или 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 8.47 | (958,99) |  | (8122.65) |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 27-03-001-2 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала под проезд 80% (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.3856 | 5022.94 720.85 | 4248.09 978.23 | 1936.85 | 277.96 | 1638.06 377.21 | 63.38 39.98 | 24.44 15.42 |
|  | 408-9084 | Щебень из природного камня фPакции 5-10 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 4.4344 | (1146,10) |  | (5082.27) |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий проезд (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м | 1.44 | 3828.83 939.95 | 100.10 17.50 | 5513.52 | 1353.53 | 144.14 25.20 | 76.08 0.72 | 109.56 1.04 |
|  | 403-9008-518 | Камни бортовые бр100.30-15 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | шт | 144 | (420,00) |  | (60480.00) |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий проезд (8/2) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м | 2.69 | 3828.83 939.95 | 100.10 17.50 | 10299.55 | 2528.47 | 269.27 47.07 | 76.08 0.72 | 204.66 1.94 |
|  | 403-9008-518 | Камни бортовые бр100.30-15 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | шт | 269 | (420,00) |  | (112980.00) |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР 27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий набивное покрытие площадки (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м | 0.28 | 3828.83 939.95 | 100.10 17.50 | 1072.07 | 263.19 | 28.03 4.90 | 76.08 0.72 | 21.30 0.20 |
|  | 403-9008-519 | Камни бортовые бр100.20-8 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | шт | 28 | (162,11) |  | (4539.08) |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий набивная дорожка (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м | 0.3 | 3828.83 939.95 | 100.10 17.50 | 1148.65 | 281.99 | 30.03 5.25 | 76.08 0.72 | 22.82 0.22 |
|  | 403-9008-519 | Камни бортовые бр100.20-8 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | шт | 30 | (162,11) |  | (4863.30) |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР 27-04-003-3 прим | Устройство оснований и покрытий из гранитного отсева толщиной слоя 8 см набивная площадка (76) | 1000 м2 | 0.00384 | 1883.17 401.22 | 1464.67 264.32 | 7.23 | 1.54 | 5.62 1.01 | 39.49 17.73 | 0.15 0.07 |
|  | 408-9218-006 | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 4.84 | (435,06) |  | (2105.69) |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР 27-04-003-3 | Устройство оснований и покрытий из гранитного отсева толщиной слоя 6 см набивная дорожка (76) | 1000 м2 | 0.0011 | 1883.17 401.22 | 1464.67 264.32 | 2.07 | 0.44 | 1.61 0.29 | 39.49 17.73 | 0.04 0.02 |
|  | 408-9218-006 | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | м3 | 1.36 | (435,06) |  | (591.68) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 42350 | 5362 | 23773 1705 |  | 445 83 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 45264 | 5898 | 26150 1876 |  | 490 91 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.725 |  |  | 39664 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 3.893 |  |  | 101802 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.725 |  |  | 12616 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.035 |  |  | 66538 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 413644 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 621649 | 39664 | 101802 12616 |  | 490 91 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 120.1 |  |  | 62788 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 684437 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 80.75 |  |  | 42216 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 726653 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 14533 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор 1,050 | % | 5 |  |  | 37059 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 140084.17 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 918330 |  |  |  |  |
| Раздел 3 |
| 1 | ТЕРр 68-01-012-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных глубиной 5 см проезда 80% (76) | 100 м3 | 0.1543 | 5132.41 2620.79 | 2511.62 509.52 | 791.93 | 404.39 | 387.54 78.62 | 243.35 41.39 | 37.55 6.39 |
| 2 | ТЕРр 68-01-012-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных глубиной 5 см проезда 30% Хвойный | 100 м3 | 0.09 | 5132.41 2620.79 | 2511.62 509.52 | 461.92 | 235.87 | 226.05 45.86 | 243.35 41.39 | 21.90 3.73 |
| 3 | ТЕРр 68-01-012-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных на глубину 10 см отмостка 30 % (76) | 100 м3 | 0.03975 | 2795.89 768.65 | 2027.24 266.23 | 111.14 | 30.55 | 80.58 10.58 | 77.72 16.85 | 3.09 0.67 |
| 4 | ТЕРр 68-01-012-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных на губину 10 см отмостка (8/2) | 100 м3 | 0.1436 | 2795.89 768.65 | 2027.24 266.23 | 401.49 | 110.38 | 291.11 38.23 | 77.72 16.85 | 11.16 2.42 |
| 5 | ТЕРр 68-01-014-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (8/2) | 100 м | 2.69 | 1303.58 778.50 | 525.08 113.93 | 3506.63 | 2094.16 | 1412.47 306.47 | 68.26 9.40 | 183.62 25.29 |
| 6 | ТЭРр 68-01-043-2 | Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъёмом на высоту до: 18 см | шт. | 2 | 129.06 60.08 | 68.98 7.55 | 258.12 | 120.16 | 137.96 15.10 | 5.76 0 | 11.52 0 |
|  | 440-9202-527 | Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | шт | 2 | (643,04) |  | (1286.08) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5531 | 2996 | 2536 495 |  | 269 38 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6084 | 3296 | 2790 544 |  | 296 42 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.725 |  |  | 22166 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 3.893 |  |  | 10861 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.725 |  |  | 3658 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.035 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1286 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 34311 | 22166 | 10861 3658 |  | 296 42 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.76 |  |  | 25246 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 59557 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 15494 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 75051 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 1501 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор 1,050 | % | 5 |  |  | 3828 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 14468.33 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 94848 |  |  |  |  |
| Раздел 4 |
| 1 | ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" больших типоразмеров при ширине укладки более 6 м и толщиной слоя 4 см проезд и уширение (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.4336 | 4964.43 464.50 | 3281.59 107.95 | 2152.58 | 201.41 | 1422.90 46.81 | 30.64 3.90 | 13.29 1.69 |
|  | 410-0021-006 | Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 40.37 | (1945,28) |  | (78530.95) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" больших типоразмеров при ширине укладки более 6 м и толщиной слоя 4 см проезд и уширение (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.4336 | 4964.43 464.50 | 3281.59 107.95 | 2152.58 | 201.41 | 1422.90 46.81 | 30.64 3.90 | 13.29 1.69 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 42.23 | (2057,94) |  | (86906.81) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" больших типоразмеров при ширине укладки более 6 м и толщиной слоя 4 см проезд и уширение (8/2) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.6511 | 4964.43 464.50 | 3281.59 107.95 | 3232.34 | 302.44 | 2136.64 70.29 | 30.64 3.90 | 19.95 2.54 |
|  | 410-0021-006 | Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 60.62 | (1945,28) |  | (117922.87) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" больших типоразмеров при ширине укладки более 6 м и толщиной слоя 4 см проезд и уширение (8/2) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.6511 | 4964.43 464.50 | 3281.59 107.95 | 3232.34 | 302.44 | 2136.64 70.29 | 30.64 3.90 | 19.95 2.54 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 63.42 | (2057,94) |  | (130514.55) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 27-07-001-3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных с укладкой асфальтобетонной смеси вручную: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см подходы, отмостка, к/площадка (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 1.555 | 411.80 154.78 | 169.42 0.86 | 640.35 | 240.68 | 263.45 1.34 | 10.21 0.04 | 15.88 0.06 |
|  | 410-0004-005 | Смеси асфальтобетонные марка I,тип г горячая плотная песчаная (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 16.6385 | (2294,25) |  | (38172.88) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 27-07-001-3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных с укладкой асфальтобетонной смеси вручную: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см отмостка, подходы (8/2) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 2.861 | 411.80 154.78 | 169.42 0.86 | 1178.16 | 442.83 | 484.71 2.46 | 10.21 0.04 | 29.21 0.11 |
|  | 410-0004-005 | Смеси асфальтобетонные марка I,тип г горячая плотная песчаная (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 30.6127 | (2294,25) |  | (70233.19) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 1 | 5199.40 580.61 | 3400.44 135.62 | 5199.40 | 580.61 | 3400.44 135.62 | 38.30 4.83 | 38.30 4.83 |
| 8 | ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см проезды Хвойный к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.6 | 5199.40 580.61 | 3400.44 135.62 | 3119.64 | 348.37 | 2040.26 81.37 | 38.30 4.83 | 22.98 2.90 |
|  | 410-0021-006 | Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 55.86 | (1945,28) |  | (108663.34) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР Дополнения № 1 27-06-030-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-1проезды Хвойный к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | -2.4 | 126.19 1.37 | 124.83 3.69 | -302.86 | -3.29 | -299.59 -8.86 | 0.09 0.12 | -0.22 -0.29 |
|  | 410-0021-006 | Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | -27.93 | (1945,28) |  | (-54331.67) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см проезды Хвойный к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.6 | 5199.40 580.61 | 3400.44 135.62 | 3119.64 | 348.37 | 2040.26 81.37 | 38.30 4.83 | 22.98 2.90 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 58.44 | (2057,94) |  | (120266.01) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 23724 | 2965 | 15049 528 |  | 196 19 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 25525 | 3262 | 16554 581 |  | 216 21 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.725 |  |  | 21937 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.339 |  |  | 71828 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.725 |  |  | 3907 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.458 |  |  | 19745 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 696879 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 810388 | 21937 | 71828 3907 |  | 216 21 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 120.1 |  |  | 31039 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 841427 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 80.75 |  |  | 20869 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 862296 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 17246 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор 1,050 | % | 5 |  |  | 43977 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 166233.42 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1089752 |  |  |  |  |
| Раздел 5 |
| 1 | ТЕР 47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 8.89 | 2021.66 446.66 | 0 0 | 17972.56 | 3970.81 | 0 0 | 40.00 0 | 355.60 0 |
| 2 | ТЕР 47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (8/2) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 2.69 | 2021.66 446.66 | 0 0 | 5438.27 | 1201.52 | 0 0 | 40.00 0 | 107.60 0 |
| 3 | ТЕР 47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (76) к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 8.89 | 438.49 71.16 | 345.72 63.80 | 3898.18 | 632.61 | 3073.45 567.18 | 5.99 2.74 | 53.25 24.36 |
|  | 414-0315 | Райграс (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | кг | 17.78 | (118,35) |  | (2104.26) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 2.69 | 438.49 71.16 | 345.72 63.80 | 1179.54 | 191.42 | 929.99 171.62 | 5.99 2.74 | 16.11 7.37 |
|  | 414-0315 | Райграс (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | кг | 5.38 | (118,35) |  | (636.72) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 28488 | 5996 | 4003 739 |  | 533 32 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 29488 | 6596 | 4403 813 |  | 586 35 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.725 |  |  | 44358 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 2.96 |  |  | 13033 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.725 |  |  | 5467 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.031 |  |  | 74529 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 2741 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 134661 | 44358 | 13033 5467 |  | 586 35 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.3 |  |  | 48480 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 183141 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 76.5 |  |  | 38116 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 221257 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 4425 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор 1,050 | % | 5 |  |  | 11284 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 42653.92 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 279620 |  |  |  |  |
| Раздел 6 |
| 1 | ТЕРр 68-01-003-3 | Валка деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм | 1 м3 | 24 | 34.39 30.44 | 3.95 0 | 825.36 | 730.56 | 94.80 0 | 2.97 0 | 71.28 0 |
| 2 | ТЕРр 68-01-001-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 10 | 76.93 34.97 | 2.06 0.34 | 769.30 | 349.70 | 20.60 3.40 | 3.70 0.03 | 37.00 0.30 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1595 | 1080 | 115 3 |  | 108 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1714 | 1188 | 127 3 |  | 119 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.725 |  |  | 7989 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 2.96 |  |  | 376 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.725 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.031 |  |  | 1608 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 9973 | 7989 | 376 20 |  | 119 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.3 |  |  | 7793 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 17766 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 4805 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 22571 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 451 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор 1,050 | % | 5 |  |  | 1151 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 4351.24 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 28525 |  |  |  |  |
| Раздел 7 |
| 1 | СЦП 6-12-1 | Погрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 от разборки б/к 8/2, отмосток 76, 8/2, асфальта 76, Хвойный | т | 123.63 | 15.60 0 | 15.60 6.24 | 1928.63 | 0 | 1928.63 771.45 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | СЦП 3-20-1 | Расстояние перевозки, км : 20. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) мусор от разборки | т | 123.63 | 28.63 0 | 28.63 0 | 3539.53 | 0 | 3539.53 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | СЦП 3-20-1 | Расстояние перевозки, км : 20. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грунт | т | 185.54 | 28.63 0 | 28.63 0 | 5312.01 | 0 | 5312.01 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | СЦП 3-5-1 | Расстояние перевозки, км : 5. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) а/б крошка | т | 105.27 | 8.91 0 | 8.91 0 | 937.96 | 0 | 937.96 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 11718 | 0 | 11718 771 |  | 0 0 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 11718 | 0 | 11718 771 |  | 0 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.725 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 3.984 |  |  | 46685 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.725 |  |  | 5185 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.247 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 46685 | 0 | 46685 5185 |  | 0 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 73 |  |  | 3785 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 50470 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 50 |  |  | 2592 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 53062 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 1061 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор - 1,050 | % | 5 |  |  | 2706 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 10229.29 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 67059 |  |  |  |  |
| Раздел 8 |
| 1 | ТЕРр 68-01-040-3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную | 100 мест | 0.2 | 14184.27 4125.79 | 9829.23 1258.28 | 2836.85 | 825.16 | 1965.85 251.66 | 372.70 93.63 | 74.54 18.73 |
|  | (410-0111) | Лом асфальтобетона | т | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 12.175 | (2057,94) |  | (25055.42) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 68-01-040-5 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную | 100 м2 | 4 | 4159.15 572.88 | 3494.57 314.81 | 16636.60 | 2291.52 | 13978.28 1259.24 | 51.75 22.07 | 207.00 88.28 |
|  | (410-0111) | Лом асфальтобетона | т | 43.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) | т | 48.7 | (2057,94) |  | (100221.68) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 19473 | 3117 | 15944 1511 |  | 282 107 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 19473 | 3117 | 15944 1511 |  | 282 107 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 6.725 |  |  | 20962 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.339 |  |  | 69181 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 6.725 |  |  | 10161 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.458 |  |  | 1428 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 125277 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 216847 | 20962 | 69181 10161 |  | 282 107 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 97.3 |  |  | 30283 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 247130 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 18674 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 265804 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 5316 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор - 1,050 | % | 5 |  |  | 13556 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 51241.70 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 335918 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 2821323 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 2821323 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/