Утверждаю

Глава Местной администрации

В.А. Галич

10.07.2009 г.

КОНКУРСНая ДОКУМЕНТАЦИя

ТОМ 3

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение комплекса работ на дворовых территориях  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО в 2009 году

техническое задание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1. Сведения о предмете конкурса:

1.1 Предметом настоящего конкурса является право на заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования города Красное Село в 2009 году.

1.2 Источник финансирования: бюджет муниципального образования на 2009 год.

1.3 Место проведения работ: г. Красное Село, Красносельский район Санкт – Петербурга.

1.4 Наименование и описание объекта:

| № п/п | Адреса | Вид работ | Начальная сметная стоимость работ по объектам лота (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ № 1 |  |  |
| 1. | Гатчинское ш., 7/2, пр. Ленина, 84, п.Хвойный; ул. Красногородская, 17/1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования города Красное Село | 3934336,00 |

2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ (далее акт).

Окончание работ по контракту: 14.10.2009 года.

3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ для работ.

4. Расчеты за выполненные работы будут производиться заказчиком на основании смет заказчика, являющихся неотъемлемым приложением к тому 3 (приложение № 1), с учетом рассчитанного заказчиком коэффициента снижения. Цена за объект, входящий в лот, рассчитывается, как начальная сметная стоимость работ по объекту лота (указанная в пункте 1.4. раздела 1 настоящего технического задания), уменьшенная на предложенное участником конкурса понижение относительно начальной (максимальной) цены лота.

Цена контракта остается твердой на протяжении всего срока его действия. Предусмотрена выплата аванса в размере до 30% от цены контракта. Конкретный размер аванса определяет заказчик.

Раздел 2. Основные технические требования к работам,

являющимся предметом конкурса

2.1. Работы выполняются в соответствии с утвержденной сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложение №1)

2.2. Указанные в техническом задании производители материалов и торговые марки носят рекомендательный характер. Участник может использовать при выполнении работ, по письменному согласованию с заказчиком, материалы аналогичные указанным в техническом задании, но не уступающие или превосходящие по качеству и техническим параметрам.

2.3. Требования к выполнению работ.

2.3.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

2.3.2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт - Петербурга от 22.01.2008г. № 4 (пункт 3) «Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт - Петербурга» до начала производства работ получить ордер на их производство.

2.3.3. До начала производства земляных работ, связанных с устройством площадок для парковки автомашин, уширением проездов, устройством новых набивных и плиточных покрытий вызвать на место  представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети.

2.3.4. Растительный грунт, подлежащий снятию на участках уширения проездов, площадок для парковки автомашин устраиваемые пешеходные дорожки, под новые набивные покрытия, под плиточное покрытие - на глубину указанных в локальных сметах Заказчика, должен перемещаться в специально выделенные места для временного складирования с последующим вывозом. Возможность использования срезанного растительного грунта для последующего выполнения комплекса работ на дворовых территориях  не допускается.

2.3.5. Применение сертифицированных материалов (подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, отсева, песка; асфальтобетонных смесей, плиточных покрытий) при производстве работ должно соответствовать требованиям технического задания (вид, марка, размер фракций должны соответствовать виду, марке, размеру фракций материалов, указанных в локальной смете).

2.3.6. Толщины подстилающих и выравнивающих слоев щебня, песка, отсева должны соответствовать толщинам, предусмотренным локальными сметами.

2.3.7. Щебень и песок под основания уплотнять до устойчивого положения.

2.3.8. Фрезерование асфальтобетонных покрытий выполнять на участках проездов дворовых территорий, малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм с последующим вывозом лома асфальтобетона.

Толщина слоя фрезерования  – до 5 см.

2.3.9. Разобранные бортовые камни и лом асфальтобетона от разборки на участках дворовых территорий вывезти на городские свалки сразу после их снятия. Складирование указанных материалов на придомовых территориях недопустимо.

2.3.10. Регулировку колодцев (в том числе газовых коверов), выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев отбойным молотком с последующим регулированием высотного положения крышек колодцев (коверов). Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не должна превышать 1см.

2.3.11. Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований внутриквартальных проездов, подходов к домам, тротуаров, отмосток должно быть выполнено в соответствии СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги».

2.3.12. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей выполнять на внутридворовых проездах, на участках территорий, предусмотренных под уширение проездов, площадках для парковки автомашин в два слоя  асфальтоукладчиками импортного производства типа «VOGELE» (или аналог) средних типоразмеров.

Толщина каждого слоя должна соответствовать локальной смете.

2.3.13. Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки выполнять из горячих асфальтобетонных смесей толщиной слоя 4,5 см вручную. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10%. Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм.

2.3.14. Устройство покрытия подходов к парадным, дорожек и тротуаров выполнить из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков «VOGELE» (или аналог) малых типоразмеров или вручную. Толщина слоя должна соответствовать 4,5 см.

2.3.15. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду.

2.3.16. Бортовые камни установить на бетонное основание, на заранее подготовленный подстилающий выравнивающий слой из щебня. Швы между камнями должны быть не более 10 мм. Швы должны быть заполнены раствором, приготовленным на портландцементе марки не ниже 400. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни заглубить с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, въезда транспортных средств.

2.3.17. Устройство газонов необходимо выполнять толщиной слоя растительного грунта 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя грунта должна быть ниже окаймляющего бортового камня не более чем на 2 см. Норму высева семян применить: 2 кг на 100 м2.

Раздел 3. Требования к порядку представления Конкурсного предложения

3.1. Участник представляет конкурсное предложение по смете заказчика тома 2 конкурсной документации. Конкурсное предложение участника по смете заказчика необходимо составить на основе локальных смет, которые являются неотъемлемой частью тома 3 конкурсной документации. Объем и состав работ определяется локальными сметами Заказчика (приложения № 1 к техническому заданию).

3.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участник оплачивает в соответствии с условиями контракта, включаются в цену конкурсной заявки, представленной Участником конкурса

3.5. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%, в случае применения Участником общепринятой системы налогообложения.

3.6. Резерв средств на непредвиденные работы включается Участником в «Расчёт ценового предложения участника по смете Заказчика» в размере 2%. Снижение сметной стоимости за счет исключения или уменьшения резерва не допускается.

3.8. На основании представленного участником в составе заявки Конкурсного предложения участника по смете заказчика будет произведен расчет коэффициента конкурсного снижения. Расчеты за выполненные работы будут производиться на основании локальных смет Заказчика, с учетом рассчитанного коэффициента конкурсного снижения.

Раздел № 4 Перечень приложений к тому 3 (техническому заданию), являющихся его неотъемлемой частью

4.1. Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

Приложение №1 к Тому 3

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

ремонт внутридворовой территории по адресу: Гатчинское ш., 7/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на:июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 1773127.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1643.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 169408.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 разборка перевозка |
| 1 | ТЕРр68-01-012-4 | Разборка покрытий и оснований:асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( Н.Р. 104*0,94% = 24646.19 руб. С.П. 60% = 15126.55 руб.) | 100 м3 | 0.9123 | 5132.41 2620.79 | 2511.62 509.52 | 4682.30 | 2390.95 | 2291.35 464.84 | 243.35 41.39 | 222.01 37.76 |
| 2 | ТЕРр68-01-014-1 | Разборка бортовых камней:на бетонном основании ( Н.Р. 104*0,94% = 36198.90 руб. С.П. 60% = 22217.00 руб.) | 100 м | 4.7 | 1303.58 778.50 | 525.08 113.93 | 6126.83 | 3658.95 | 2467.88 535.47 | 68.26 9.40 | 320.82 44.18 |
| 3 | СЦП3-20-1 | Расстояние перевозки, км : 20. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 157.78 | 28.63 0 | 28.63 0 | 4517.24 | 0 | 4517.24 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | СЦП 6-12-1 | Погрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 | т | 157.78 | 15.60 0 | 15.60 6.24 | 2461.37 | 0 | 2461.37 984.55 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 17788 | 6050 | 11738 1985 |  | 543 82 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 17788 | 6050 | 11738 1985 |  | 543 82 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 53409 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.384 |  |  | 51459 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 17524 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.368 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 104868 | 53409 | 51459 17524 |  | 543 82 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 60845 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 165713 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 37344 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 203057 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 4061 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 37281.27 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 244399 |  |  |  |  |
| Раздел 2 щебень песок на проезды подходы отмостку |
| 1 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной слоя 10 см к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 7455.96 руб. С.П. 95% = 5306.54 руб.) | 100 м3 | 0.942 [942*0.1/100] | 4055.45 275.13 | 3765.20 396.57 | 3820.23 | 259.17 | 3546.82 373.57 | 24.19 20.60 | 22.79 19.41 |
|  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м3 | 118.692 [94.2*1.26] | 162,00 |  | 19228.10 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 23048 | 259 | 3547 374 |  | 23 19 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 23048 | 259 | 3547 374 |  | 23 19 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 2286 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.928 |  |  | 17480 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 3302 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.236 |  |  | 81509 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 101275 | 2286 | 17480 3302 |  | 23 19 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 7456 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 108731 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 5307 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 114038 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 2281 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 20937.38 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 137256 |  |  |  |  |
| Раздел 3 асфальтирование проезда подходов отмостки |
| 1 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ''VOGELE'' средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см проезды к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 1.0002 | 5199.40 580.61 | 3400.44 108.50 | 5200.44 | 580.73 | 3401.12 108.52 | 38.30 4.83 | 38.31 4.83 |
|  | 410-0002-001 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные крупнозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 97.41948 [1000.2/1000*97.4] | 504,55 |  | 49153.00 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР Дополнения № 127-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ''VOGELE'' средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см проезды уширение к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.847.3 | 5199.40 580.61 | 3400.44 108.50 | 4403.89 | 491.78 | 2880.17 91.90 | 38.30 4.83 | 32.44 4.09 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 82.52702 [847.3/1000*97.4] | 544,17 |  | 44908.73 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см подходы отмостка к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 2483.75 руб. С.П. 95% = 1767.73 руб.) | 100 м2 | 0.947 | 477.15 221.42 | 122.88 1.16 | 451.86 | 209.68 | 116.37 1.10 | 15.12 0.07 | 14.32 0.07 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 6.76158 | 544,17 |  | 3679.45 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-07-001-2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 подходы к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 2275.06 руб. С.П. 95% = 1619.20 руб.) | 100 м2 | 5.682 [94.7/100*6] | 53.06 33.98 | 19.07 0 | 301.49 | 193.07 | 108.36 0 | 2.32 0 | 13.18 0 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 6.87522 | 544,17 |  | 3741.29 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 111840 | 1475 | 6506 202 |  | 98 9 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 111840 | 1475 | 6506 202 |  | 98 9 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 13021 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.501 |  |  | 35790 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 1783 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.411 |  |  | 458122 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 506933 | 13021 | 35790 1783 |  | 98 9 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4759 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 511692 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3387 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 515079 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 10302 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 94568.50 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 619949 |  |  |  |  |
| Раздел 4 газоны |
| 1 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:вручную к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 13.43 | 2021.66 446.66 | 0 0 | 27150.89 | 5998.64 | 0 0 | 40.00 0 | 537.20 0 |
| 2 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 13.43 | 438.49 71.16 | 345.72 51.04 | 5888.92 | 955.68 | 4643.02 685.47 | 5.99 2.74 | 80.45 36.80 |
|  | (414-9260) | Семена трав (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | кг | 26.86 | 71,00 |  | 1907.06 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 34947 | 6954 | 4643 685 |  | 618 37 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 34947 | 6954 | 4643 685 |  | 618 37 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 61390 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 3.763 |  |  | 17472 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 6047 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.912 |  |  | 114690 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 193553 | 61390 | 17472 6047 |  | 618 37 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 98 |  |  | 66088 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 259641 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 77 |  |  | 51926 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 311567 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 6231 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 57203.70 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 375002 |  |  |  |  |
| Раздел 5 поребрик |
| 1 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных:при других видах покрытий к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 52832.66 руб. С.П. 95% = 37601.91 руб.) | 100 м | 4.7 | 3828.83 939.95 | 100.10 14.00 | 17995.50 | 4417.77 | 470.47 65.80 | 76.08 0.72 | 357.58 3.38 |
|  | 403-9008-501 | Камни бортовые БР-100х30х15, ГОСТ 6665-91 (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 470 | 63,87 |  | 30018.90 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня поребрик к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 981.46 руб. С.П. 95% = 698.52 руб.) | 100 м3 | 0.124 [496/100*0.25*0.1] | 4055.45 275.13 | 3765.20 396.57 | 502.88 | 34.12 | 466.88 49.17 | 24.19 20.60 | 3.00 2.55 |
|  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м3 | 15.624 [12.4*1.26] | 162,00 |  | 2531.09 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 51048 | 4452 | 937 115 |  | 361 6 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 51048 | 4452 | 937 115 |  | 361 6 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 39302 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.928 |  |  | 4618 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 1015 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.236 |  |  | 193412 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 237332 | 39302 | 4618 1015 |  | 361 6 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 53814 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 291146 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 38300 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 329446 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 6589 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 60486.29 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 396521 |  |  |  |  |

|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1773127 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1773127 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Приложение №1 к Тому 3

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

ремонт внутридворовой территории по адресу: ул. Красногородская, 17/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на:июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 702029.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 628.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 64162.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 разборка перевозка |
| 1 | ТЕРр68-01-012-4 | Разборка покрытий и оснований:асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( Н.Р. 104*0,94% = 11967.83 руб. С.П. 60% = 7345.23 руб.) | 100 м3 | 0.443 | 5132.41 2620.79 | 2511.62 509.52 | 2273.66 | 1161.01 | 1112.65 225.72 | 243.35 41.39 | 107.80 18.34 |
| 2 | СЦП3-20-1 | Расстояние перевозки, км : 20. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 52.63 | 28.63 0 | 28.63 0 | 1506.80 | 0 | 1506.80 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3780 | 1161 | 2619 226 |  | 108 18 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 3780 | 1161 | 2619 226 |  | 108 18 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 10249 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.384 |  |  | 11482 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 1995 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.368 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 21731 | 10249 | 11482 1995 |  | 108 18 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 11968 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 33699 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 7345 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 41044 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 821 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 7535.68 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 49401 |  |  |  |  |
| Раздел 2 щебень на проезды подходы |
| 1 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 3870.45 руб. С.П. 95% = 2754.66 руб.) | 100 м3 | 0.489 [708*0.5*0.1/100+90*0.15/100] | 4055.45 275.13 | 3765.20 396.57 | 1983.12 | 134.54 | 1841.18 193.92 | 24.19 20.60 | 11.83 10.07 |
|  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м3 | 61.614 [48.9*1.26] | 162,00 |  | 9981.47 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 11965 | 135 | 1841 194 |  | 12 10 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 11965 | 135 | 1841 194 |  | 12 10 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 1192 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.928 |  |  | 9072 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 1713 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.236 |  |  | 42313 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 52577 | 1192 | 9072 1713 |  | 12 10 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3870 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 56447 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2755 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 59202 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 1184 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 10869.49 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 71256 |  |  |  |  |
| Раздел 3 асфальтирование проезда подходов отмостки |
| 1 | ТЕР Дополнения № 127-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ''VOGELE'' средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 6 см проезды к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.443 | 5199.40 580.61 | 3400.44 108.50 | 2303.33 | 257.21 | 1506.39 48.07 | 38.30 4.83 | 16.97 2.14 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 64.7223 [443/1000*146.1] | 544,17 |  | 35219.93 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см подходы отмостка к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 1678.58 руб. С.П. 95% = 1194.67 руб.) | 100 м2 | 0.64 | 477.15 221.42 | 122.88 1.16 | 305.38 | 141.71 | 78.64 0.74 | 15.12 0.07 | 9.68 0.04 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 4.5696 | 544,17 |  | 2486.64 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 27-07-001-2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 подходы к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 1537.53 руб. С.П. 95% = 1094.28 руб.) | 100 м2 | 3.84 [64/100*6] | 53.06 33.98 | 19.07 0 | 203.75 | 130.48 | 73.23 0 | 2.32 0 | 8.91 0 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 4.6464 | 544,17 |  | 2528.43 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 43047 | 529 | 1658 49 |  | 36 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 43047 | 529 | 1658 49 |  | 36 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 4670 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.501 |  |  | 9121 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 433 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.411 |  |  | 180233 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 194024 | 4670 | 9121 433 |  | 36 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3216 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 197240 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2289 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 199529 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 3991 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 36633.52 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 240153 |  |  |  |  |
| Раздел 4 газоны |
| 1 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:вручную к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 7.88 | 2021.66 446.66 | 0 0 | 15930.68 | 3519.68 | 0 0 | 40.00 0 | 315.20 0 |
| 2 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 7.88 | 438.49 71.16 | 345.72 51.04 | 3455.30 | 560.74 | 2724.27 402.20 | 5.99 2.74 | 47.20 21.59 |
|  | (414-9260) | Семена трав (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | кг | 15.76 | 71,00 |  | 1118.96 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 20505 | 4080 | 2724 402 |  | 362 22 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 20505 | 4080 | 2724 402 |  | 362 22 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 36018 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 3.763 |  |  | 10250 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 3549 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.912 |  |  | 67294 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 113563 | 36018 | 10250 3549 |  | 362 22 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 98 |  |  | 38776 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 152339 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 77 |  |  | 30467 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 182806 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 3656 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 33563.18 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 220025 |  |  |  |  |
| Раздел 5 поребрик |
| 1 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных:при других видах покрытий к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 16187.03 руб. С.П. 95% = 11520.59 руб.) | 100 м | 1.44 | 3828.83 939.95 | 100.10 14.00 | 5513.52 | 1353.53 | 144.14 20.16 | 76.08 0.72 | 109.56 1.04 |
|  | 403-9008-501 | Камни бортовые БР-100х30х15, ГОСТ 6665-91 (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 144 | 63,87 |  | 9197.28 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 284.93 руб. С.П. 95% = 202.79 руб.) | 100 м3 | 0.036 [144/100*0.25*0.1] | 4055.45 275.13 | 3765.20 396.57 | 146.00 | 9.90 | 135.55 14.28 | 24.19 20.60 | 0.87 0.74 |
|  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м3 | 4.536 [3.6*1.26] | 162,00 |  | 734.83 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 15592 | 1363 | 280 34 |  | 110 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 15592 | 1363 | 280 34 |  | 110 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 12033 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.928 |  |  | 1380 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.236 |  |  | 59084 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 72498 | 12033 | 1380 300 |  | 110 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 16472 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 88970 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 11723 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 100693 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 18487.23 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 121194 |  |  |  |  |

|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам: | руб. |  |  |  | 702029 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 702029 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Приложение №1 к Тому 3

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

ремонт внутридворовой территории по адресу: пр. Ленина, 84

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на:июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 1033570.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1208.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 122612.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 разборка перевозка |
| 1 | ТЕРр68-01-012-4 | Разборка покрытий и оснований:асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( Н.Р. 104*0,94% = 32418.42 руб. С.П. 60% = 19896.74 руб.) | 100 м3 | 1.2 | 5132.41 2620.79 | 2511.62 509.52 | 6158.89 | 3144.95 | 3013.94 611.42 | 243.35 41.39 | 292.02 49.67 |
| 2 | ТЕРр68-01-014-1 | Разборка бортовых камней:на бетонном основании ( Н.Р. 104*0,94% = 13863.38 руб. С.П. 60% = 8508.62 руб.) | 100 м | 1.8 | 1303.58 778.50 | 525.08 113.93 | 2346.44 | 1401.30 | 945.14 205.07 | 68.26 9.40 | 122.87 16.92 |
| 3 | СЦП3-20-1 | Расстояние перевозки, км : 20. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 80.04 | 28.63 0 | 28.63 0 | 2291.55 | 0 | 2291.55 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 10797 | 4546 | 6251 816 |  | 415 67 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 10797 | 4546 | 6251 816 |  | 415 67 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 40132 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.384 |  |  | 27404 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 7204 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.368 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 67536 | 40132 | 27404 7204 |  | 415 67 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 46282 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 113818 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 28405 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 142223 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 2844 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 26112.14 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 171180 |  |  |  |  |
| Раздел 2 щебень на проезды подходы отмостку |
| 1 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной слоя 8 см к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 3489.01 руб. С.П. 95% = 2483.19 руб.) | 100 м3 | 0.4408 [551*0.08/100] | 4055.45 275.13 | 3765.20 396.57 | 1787.64 | 121.28 | 1659.70 174.81 | 24.19 20.60 | 10.66 9.08 |
|  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м3 | 55.5408 [551*0.08*1.26] | 162,00 |  | 8997.61 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 10785 | 121 | 1660 175 |  | 11 9 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 10785 | 121 | 1660 175 |  | 11 9 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 1068 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.928 |  |  | 8180 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 1545 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.236 |  |  | 38141 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 47389 | 1068 | 8180 1545 |  | 11 9 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3489 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 50878 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2483 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 53361 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 1067 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 9797.08 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 64225 |  |  |  |  |
| Раздел 3 асфальтирование проезда подходов отмостки |
| 1 | ТЕР Дополнения № 127-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ''VOGELE'' средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см проезды к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.3285 | 5199.40 580.61 | 3400.44 108.50 | 1708.00 | 190.73 | 1117.04 35.64 | 38.30 4.83 | 12.58 1.59 |
|  | 410-0002-001 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные крупнозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 31.9959 [328.5/1000*97.4] | 504,55 |  | 16143.53 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР Дополнения № 127-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ''VOGELE'' средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см проезды к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.3285 | 5199.40 580.61 | 3400.44 108.50 | 1708.00 | 190.73 | 1117.04 35.64 | 38.30 4.83 | 12.58 1.59 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 31.9959 [328.5/1000*97.4] | 544,17 |  | 17411.21 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см подходы отмостка к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 5835.72 руб. С.П. 95% = 4153.38 руб.) | 100 м2 | 2.225 | 477.15 221.42 | 122.88 1.16 | 1061.66 | 492.66 | 273.41 2.58 | 15.12 0.07 | 33.64 0.16 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 15.8865 | 544,17 |  | 8644.96 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-07-001-2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 подходы к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 2774.81 руб. С.П. 95% = 1974.88 руб.) | 100 м2 | 6.93 [115.5/100*6] | 53.06 33.98 | 19.07 0 | 367.71 | 235.48 | 132.16 0 | 2.32 0 | 16.08 0 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 8.3853 | 544,17 |  | 4563.03 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 51608 | 1110 | 2640 74 |  | 75 3 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 51608 | 1110 | 2640 74 |  | 75 3 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 9799 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.501 |  |  | 14523 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 653 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.411 |  |  | 211106 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 235427 | 9799 | 14523 653 |  | 75 3 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 8611 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 244038 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6128 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 250166 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 5003 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 45930.48 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 301100 |  |  |  |  |
| Раздел 4 газоны |
| 1 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:вручную к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 12.375 | 2021.66 446.66 | 0 0 | 25018.04 | 5527.42 | 0 0 | 40.00 0 | 495.00 0 |
| 2 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 12.375 | 438.49 71.16 | 345.72 51.04 | 5426.31 | 880.60 | 4278.29 631.62 | 5.99 2.74 | 74.13 33.91 |
|  | (414-9260) | Семена трав (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | кг | 24.75 | 71,00 |  | 1757.25 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 32201 | 6408 | 4278 632 |  | 569 34 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 32201 | 6408 | 4278 632 |  | 569 34 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 56570 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 3.763 |  |  | 16098 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 5579 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.912 |  |  | 105682 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 178350 | 56570 | 16098 5579 |  | 569 34 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 98 |  |  | 60906 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 239256 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 77 |  |  | 47855 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 287111 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 5742 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 52713.58 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 345567 |  |  |  |  |
| Раздел 5 поребрик |
| 1 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных:при других видах покрытий к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 20233.76 руб. С.П. 95% = 14400.71 руб.) | 100 м | 1.8 | 3828.83 939.95 | 100.10 14.00 | 6891.89 | 1691.91 | 180.18 25.20 | 76.08 0.72 | 136.94 1.30 |
|  | 403-9008-501 | Камни бортовые БР-100х30х15, ГОСТ 6665-91 (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 180 | 63,87 |  | 11496.60 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 356.22 руб. С.П. 95% = 253.53 руб.) | 100 м3 | 0.045 [180/100*0.25*0.1] | 4055.45 275.13 | 3765.20 396.57 | 182.50 | 12.38 | 169.43 17.85 | 24.19 20.60 | 1.09 0.93 |
|  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м3 | 5.67 [4.5*1.26] | 162,00 |  | 918.54 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 19490 | 1704 | 350 43 |  | 138 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 19490 | 1704 | 350 43 |  | 138 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 15043 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.928 |  |  | 1725 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 380 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.236 |  |  | 73859 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 90627 | 15043 | 1725 380 |  | 138 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 20590 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 111217 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14654 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 125871 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 2517 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 23109.92 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 151498 |  |  |  |  |

|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1033570 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1033570 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Приложение №1 к Тому 3

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

ремонт внутридворовых территорий п. Хвойный (600 кв.м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на:июнь 2009 г.

Сметная стоимость: 425610.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 89.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 10355.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 перевозка разборка |
| 1 | СЦП 3-5-2 | Расстояние перевозки, км : 5. Кл.гр. 2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 14.85 | 11.09 0 | 11.09 0 | 164.69 | 0 | 164.69 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | ТЕРр68-01-012-4 | Разборка покрытий и оснований:асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( Н.Р. 104*0,94% = 4052.34 руб. С.П. 60% = 2487.11 руб.) | 100 м3 | 0.15 | 5132.41 2620.79 | 2511.62 509.52 | 769.86 | 393.12 | 376.74 76.43 | 243.35 41.39 | 36.50 6.21 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 935 | 393 | 541 76 |  | 36 6 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 935 | 393 | 541 76 |  | 36 6 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 3469 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.384 |  |  | 2372 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 671 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.368 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 5842 | 3469 | 2372 671 |  | 36 6 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4052 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9894 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2487 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 12381 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 248 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 2273.15 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 14902 |  |  |  |  |
| Раздел 2 щебень |
| 1 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м3 | 0.3 | 4055.45 275.13 | 3765.20 396.57 | 1216.63 | 82.54 | 1129.56 118.97 | 24.19 20.60 | 7.26 6.18 |
|  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м3 | 37.8 | 162,00 |  | 6123.60 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 7340 | 83 | 1130 119 |  | 7 6 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 7340 | 83 | 1130 119 |  | 7 6 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 733 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.928 |  |  | 5569 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 1051 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.236 |  |  | 25958 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 32259 | 733 | 5569 1051 |  | 7 6 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 120 |  |  | 2141 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 34400 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 81 |  |  | 1445 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 35845 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 717 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 6581.14 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 43143 |  |  |  |  |
| Раздел 3 асфальтирование |
| 1 | ТЕР Дополнения № 127-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ''VOGELE'' средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.6 | 5199.40 580.61 | 3400.44 108.50 | 3119.64 | 348.37 | 2040.26 65.10 | 38.30 4.83 | 22.98 2.90 |
|  | 410-0002-001 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные крупнозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 58.44 | 504,55 |  | 29485.90 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР Дополнения № 127-06-029-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ''VOGELE'' средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.6 | 5199.40 580.61 | 3400.44 108.50 | 3119.64 | 348.37 | 2040.26 65.10 | 38.30 4.83 | 22.98 2.90 |
|  | 410-0002-007 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 58.44 | 544,17 |  | 31801.29 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 67526 | 697 | 4081 130 |  | 46 6 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 67526 | 697 | 4081 130 |  | 46 6 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 8.828 |  |  | 6153 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.501 |  |  | 22450 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 8.828 |  |  | 1148 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.411 |  |  | 276786 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 305388 | 6153 | 22450 1148 |  | 46 6 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 305388 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 305388 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 6108 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 56069.24 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 367565 |  |  |  |  |

|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам: | руб. |  |  |  | 425610 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 425610 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/