Утверждаю:

Глава Местной администрации

МО г.Красное Село

В.А. Галич

10.07.2009 г.

ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения муниципального контракта мо Г. Красное Село НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО  РЕМОНТУ ДОРОГ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО НА 2009 ГОД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание по лоту № 1

Hа ремонт автомобильных дорог с а/бетонным покрытием

1. Виды и объёмы работ по текущему ремонту дорог (согласно дефектной ведомости)

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной :50 мм площадью ремонта свыше 100 кв.м со снятием старого асфальтобетона самоходными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиками Смеси асфальтобетонные марки 1, тип Б, горячие плотные мелкозернистые | м2 т | 1546 188,2 |
|  | Перевозка лома асфальтобетона на расстояние до 1 км | т | 167 |
|  | Непредвиденные расходы | % | 2 |

Начало выполнения работ-с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику. Окончание работ: не позднее 20 дней с момента фактической передачи Заказчиком объекта Подрядчику.

1. Основные требования к содержанию и качеству работ:

1.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил.

1.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

1,3 Предъявлять Заказчику (технадзору) промежуточные работы с составлением Актов на скрытые работы.

1.4 Гарантийный срок эксплуатации дорог должен составлять не менее 2 лет.

2. Основные требования к составлению сметной документации:

2.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением сметно-нормативной базы «ГосЭталон».

2.2. Все материалы, применяемые при производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных Санкт-Петербургским ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

2.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

2.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

2.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

2.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Руководитель службы городского хозяйства и благоустройства А.В.Мартынов